附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培养箱 | 5 | 0.8*5=4 | 15自然日 | 1年 |
| 2 | 多级离心泵 | 1 | 2.6 | 60自然日 | 2年 |
| 3 | 平板玻璃可见光透射检测仪 | 1 | 3 | 90自然日 | 2年 |
| 4 | 夹层玻璃可见光透射检测仪 | 1 | 2 | 90自然日 | 2年 |
| 5 | 耐辐照检测仪 | 1 | 3 | 90自然日 | 2年 |
| 6 | 陶瓷砖恢复系数测定仪 | 1 | 3 | 60自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |

合同包1    培养箱技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB4789全系列微生物菌检项目

二、技术指标：

技术参数：

1、控温范围：0～60℃

2、★温度分辨率：0.1℃

3、★温度波动度：≤±0.2℃（测试点为36℃）

4、★温度均匀度：≤0.7℃（测试点为36℃）

5、电源电压：AC220V 50HZ

6、工作环境温度：+5～30℃

7、输入功率：600W

8、★内胆尺寸(mm)W×D×H：≥540×460×1000

9、载物托架：3块

10、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。

11、采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。

12、★微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。

13、★循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。

14、★液晶屏幕显示，菜单式操作。

加分项：培养箱内带紫外杀菌功能

三、设备必备配置：主机1台

合同包2   多级离心泵技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

无

二、仪器设备需满足技术指标：

1、离心泵级数：6级；

★	2、设计流量(m3/h)：25.2/32.4/39.6；

★3、扬程(m)：76.8/68.1/61.6；

4、转速（r/min）:2920；

★	5、轴功率（KW）：8.05/8.02/8.08;

6、电机功率（KW）：11;

7、效率（%）：65.5/75/70.5;

8、总重量（KG）：375;

9、进水段、中段、导叶挡板、出水段导翼、出水段及尾盖均为铸铁制成，共同形成泵的工作室。
   10、叶轮为优质铸铁制成，内有叶片，液体沿轴向单侧进入。
    ★11、轴为优质炭素钢制成，中间装有叶轮，用键、轴套及轴套螺母固定在轴上。

★12、密封坏为铸铁制成，防止水泵高压水漏回进水部分，分别固定在进水段与中段之上。

13、平衡环为铸铁耕成，固定在出水段上，它与平衡盘共同组成平衡装置．
14、平衡盘为耐磨铸铁制成，装在轴上，位于出水段与尾盖之间，平衡轴向力。
★15、电机效率高，节能，堵转转矩高，噪音低，振动小，运行可靠，具有超压、超载远程监控功能，遇到紧急情况可远程停机。

★16、电机具有，节能，噪音低，振动小，重量轻，性能可靠，而且具有远程查看电机的电压、电流、电功率的实时数据便于对电机的运行情况的监测。

三、设备必备配置

多级离心泵       1套

合同包3   平板玻璃可见光透射检测仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

仪器可用于测量无光焦度材料或产品，如平板浮法玻璃、着色玻璃、 镀膜玻璃等的可见光透射和镜像反射比的测定。

二、仪器设备需满足的技术指标

1、测量范围：透、反光率0～100%；

2、准确度：≤1%；

3、重复性：≤0.3%；

4、光源为 CIE标准A光源；

5、可测玻璃尺寸：外形小于250x200mm全范围可测量，外形大于250x200mm距各边60mm范围内可测量。

- 设备必备配置

- 主机       1台

- 反射标准板     1块

- 透反射玻璃标样 1件

- 透反射黑体标样 1件

- 合格证          1份

- 说明书          1份

- 打印机          1台

合同包4    夹层玻璃可见光透射检测仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

仪器符合GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》标准中可见光透射比项目的检测要求。

二、仪器设备需满足的技术指标

1、重复性：≤0.4%；

2、准确度：≤1% ；

3、灯电源：稳定性优于1/1000 ；

4、平行光：光源：12V 20W卤钨灯、色温：2856±50K；

5、焦距：不小于500mm；

6、样品规格：标准样品 80×80（mm）； 大块玻璃：长度小于2m。

三、设备必备配置

1、主机           1台

2、大样品架       1个

3、标准样品       1个

4、合格证          1份

5、说明书          1份

6、打印机          1台

合同包5    耐辐照检测仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

设备应符合GB 15763.3-2009标准，适用于汽车夹层玻璃、建筑用夹层玻璃和防火玻璃,光伏玻璃等各类夹胶玻璃的耐紫外线性能检测

二、仪器设备需满足的技术指标

★1、辐照光源：为无臭氧石英管式中压水银蒸汽弧光灯。灯壳的轴应是垂直的。灯的标称尺寸是长360mm，直径为9.5mm，电弧长300mm。电源变压器和电容器：能够为弧光灯提供最小值为1100V的启动峰压和500V±50V的工作电压；

★2、试样固定和旋转装置能以1r/min～5r/min的速度绕着设置在轴心的辐照光源旋转，以保证均匀辐照，试样之间要有间隔装置，以保证试样在旋转过程中不倾倒、滑动、碰撞。

3、电气控制系统:采用数显控温仪，具有设定值、测量值双数字显示，PID自定；运行方式：定值运行、温度显示；设定精度：±0.1℃；温度显示分辨率：±0.1℃；

★4、电源系统：AC220V/50HZ ，电源容量：3KW；设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立专门供本设备使用且具有远程监控功能，可随时监控设备运行状态和紧急状态可远程切断电源；

5、温度范围：RT10--100℃；

★6、温度波动度≤±1℃

★7、温度均匀度≤±2℃

8、温度偏差≤±2℃

9、负载：尺寸为300×76mm、最大厚度为80mm的夹层玻璃至少12块。

10、紫外灯功率：0.75KW

★11、辐照光源：无臭氧石英管式中压水银蒸汽弧光灯

12、灯管：电弧长300±14mm

三、设备必备配置

1、主机   1台

2、智能电源系统  1套

3、合格证   1份

4、说明书   1份

合同包6   陶瓷砖恢复系数测定仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

1.GB/T3810.5-2016《陶瓷砖试验方法 第5部分：用测恢复系数确定砖的抗冲击性》

2.ISO10545-5:1996《陶瓷砖 第5部分：用测恢复系数确定砖的抗冲击性》

3.GB/T 16920-1997《玻璃 平均线热膨胀系数的测定》

二、仪器设备需满足技术指标：

1.钢球规格：φ19mm±0.05mm；

2.下落高度：1000±1mm；

3.无需计算，可自动读出回跳高度与恢复系数

4.设备立柱杆需为304不锈钢材质。

| 附件2 投标人报名表 |
| --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |