附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不透水性测试仪 | 1 | 4000 | 20工作日 | 1年 |
| 2 | 无线路由器 | 4 | 500*4=2000 | 10工作日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |

合同包1   不透水性测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》

GB 18243-2008  《塑性体改性沥青防水卷材》

GB 18242-2008  《弹性体改性沥青防水卷材》

GB/T 328.10-2007《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》

二、仪器设备需满足技术指标：

2.1、试验压力：0-0.6MPa；

2.2、试验试件数：3件；

2.3、透水盘内径：φ92mm;

★2.4、电气自动加气加压；

★2.5、自动保压；

2.6数显计时

三、仪器设备必备配置：

3.1、七孔透水盘×3个；

3.2、十字透水盘×3个；

合同包2   无线路由器技术要求

需支持5GHz，2.4GHz频段，支持IPV6,IPV4，传输速率1000M以上，支持WIFI6协议，穿墙能力强。

推荐品牌：华为、小米、TP-LINK